НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г.Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85          http://siboilgaz.narod.ru        e-mail : sog@ngs.ru

ЖЕЛОНКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ

жэм-1

СТП 9008-2009

# Text boxes

Кабельная головка

Мотор-редуктор

Загрузочное окно

Цементный раствор

Шток

Узел разгрузки

Назначение : доставка цементного раствора в заданную точку скважины.

Принцип действия : Устройство состоит из скважинного прибора и пульта управления, который размещается в каротажном подъемнике. Скважинный прибор состоит из кабельной головки НКБ-36 или НКБ-60, мотор редуктора, емкости для цементного раствора с загрузочным окном и узла разгрузки с герметичным конусным клапаном.

На дневной поверхности скважинный прибор подключается к каротажному кабелю и с пульта управления мотор-редуктором закрывается клапан. Скважинный прибор устанавливается в наклонное положение и в загрузочное окно заливается цементный раствор. Каротажным подъемником скважинный прибор спускается в скважину. На заданной глубине по команде оператора отрывается конусный клапан. Цементный раствор под действием собственного веса выгружается в скважину. После чего скважинный прибор поднимается на поверхность.

Основные технические характеристики

| Номинальный объем емкости, л | 20 | 30 |
| --- | --- | --- |
| Длина скважинного прибора, м | 3,5 | 4,7 |
| Диаметр скважинного прибора , мм | 110 | 110 |

Комплект поставки : скважинное устройство, пульт управления и контроля, ЗИП, паспорт и руководство по эксплуатации.

Гарантии

Гарантийный срок – 12 месяцев.

Примеры заявки :  	ЖЭМ-1 (30 литров, НКБ-60-3 контакта)

ЖЭМ-1 (20 литров, НКБ-36-1 контакт)

Новинка!