НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г.Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85          http://siboilgaz.narod.ru        e-mail : sog@ngs.ru

ЖЕЛОНКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СЕКЦИОННАЯ

жэм-2

СТП 9014-2010

# Text boxes

Узел разгрузки

Мотор-редуктор

Шток

1-я секция ёмкости

Загрузочное окно

Кабельная головка

2-я, 3-я секция емкости

Узел компенсации давления

Концевые выключатели

Назначение : доставка цементного раствора в заданную точку скважины.

Состав и принцип действия : Устройство состоит из скважинного прибора и пульта управления, который размещается в каротажном подъемнике. Скважинный прибор состоит из кабельной головки НКБ-36 или НКБ-60, мотор редуктора с концевыми выключателями, емкости для цементного раствора с загрузочным окном и узлом разгрузки с герметичным конусным клапаном. Шток клапана снабжен узлом компенсации давления, что позволяет использовать скважинный прибор при высоких давлениях. Объем ёмкости можно увеличить за счет использования 1-2 дополнительных секций по 2,5 метров каждая.

На дневной поверхности скважинный прибор подключается к каротажному кабелю и с пульта управления мотор-редуктором закрывается клапан. Скважинный прибор устанавливается в наклонное положение и в загрузочное окно заливается цементный раствор. Каротажным подъемником скважинный прибор спускается в скважину. На заданной глубине по команде оператора конусный клапан отрывается и электропривод автоматически отключается. Цементный раствор под действием собственного веса выгружается в скважину. После чего скважинный прибор поднимается на поверхность.

Основные технические характеристики

| Количество секций | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный объем емкости, л | 18 | 36 | 54 |
| Длина скважинного прибора, м | 3,5 | 5,0 | 7,5 |
| Диаметр скважинного прибора , мм | 110 |

Комплект поставки : скважинное устройство, пульт управления и контроля, ЗИП, паспорт и руководство по эксплуатации, сертификат качества.

Гарантии

Гарантийный срок – 12 месяцев.