НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г.Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85          http://siboilgaz.narod.ru        e-mail : sog@ngs.ru

Определение геометрии и размеров трещин, образующихся при гидравлическом разрыве продуктивных пластов на основе наземной регистрации  сейсмических сигналов

Новосибирск 2009

В ЗАО НПП Сибнефтегаз разработана технология и необходимое техническое обеспечение для определения геометрии и размеров трещин, образующихся при гидравлическом разрыве продуктивных пластов на основе наземной регистрации  сейсмических сигналов и их обработке по специальной компьютерной программе. Разработан регламент выполнения работ.

Технология разрабатывалась с учетом следующих требований :

- Эффективность	- выполнение работ по сейсмическому контролю должно сократить  затраты на ГРП за счет сокращения неэффективных ГРП, в частности, исключить смыкание нагнетательных и добывающих скважин.

- Технологичность 		- выполнение работ по сейсмическому сопровождению ГРП не должны нарушать существующий                           технологический процесс ГРП.

- Простота эксплуатации – выполнению работ не должна предшествовать длительная подготовка обслуживающего персонала, а само выполнение работ не должно быть связано с большими затратами

- Оперативность получения информации – результат вычислений должен быть получен в сжатые сроки.

- Экологичность – выполнение работ не должно ухудшать экологию окружающей среды.

- Техника безопасности -  выполнение работ не должно быть связано с повышенными требованиями техники безопасности.

Разработка технологии включала в себя :

- Теоретические основы – определена модель образования трещин

- Результаты смежных работ – использовались результаты работ по сейсмической локации подземных и наземных сейсмических источников

- Опытно-промышленные работы – проведены опытно-производственные работы, по результатам которых усовершенствовано программное обеспечение и разработан регламент выполнения работ.

Технология определения геометрии и размеров трещин, образующихся при гидравлическом разрыве продуктивных пластов

Исходя из глубины скважины и скоростного разреза среды, определяется зона регистрации сейсмических сигналов (Рис.1), в которой устанавливаются сейсмоприемники. Производится геодезическая привязка сейсмоприемников к топографической системе координат (СК-42).

Регистрация сейсмических сигналов производится :

- во время прострела перфорации для уточнения координат забоя скважины и скоростного разреза среды;

- до гидроразрыва пласта для определения уровня сейсмических шумов;

- в течение ГРП для определения формы и размеров трещин, имеющих гидродинамическую связь с перфорацией скважины (Рис.2).

Определение формы и размеров трещин производится в режиме постобработки методом регулируемого направленного приема с использованием плавающего сектора наблюдений (Рис.3), где x0,y0 – координаты единичной трещины.

Общая форма и размеры трещин, образующихся при ГРП, определяется как совокупность единичных трещин (Рис.4, 5).

Рис.4

Рис.5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная технология позволяет определять форму и размеры трещин, образующихся при гидроразрыве продуктивных пластов при помощи стандартных наземных сейсмостанций без изменения технологического процесса ГРП.

# Text boxes

Рис.2

H

Рис.1

Зона регистрации сейсмических сигналов

Скважина

Rмакса

Rмин

x0,y0

Um(∆T)

x

y

Рис.3