НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г. Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85              http://siboilgaz.narod.ru                 e-mail: sog@ngs.ru

Сейсмический контроль гидроразрыва нефтяного пласта

Коммерческое предложение

Новосибирск 2009 г.

Суть предложения :

Для предприятий, выполняющих гидравлические разрывы пластов, предлагается технологическое сопровождение ГРП методом сейсмической локации, в результате которого определяется форма, размер трещины и развитие трещин во времени.

Мобилизационная готовность (время от подписания договора до начала работ на скважине): 1 месяц.

Содержание проблемы :

Гидравлический разрыв пласта представляет собой одну из сложнейших технологических операций. При проведении ГРП в скважину под давлением закачивается жидкость. Режим закачивания выбирается таким образом, чтобы создать в продуктивном пласте давление, достаточное  для  разрыва породы пласта и возникновения пересекающей ствол скважины трещины протяженностью до  нескольких сотен метров.

Математическое моделирование гидроразрыва дает возможность определить параметры этого технологического процесса до его начала, спрогнозировать примерные геометрические характеристики и размер планируемых трещин. Однако точность такого прогноза существенно зависит от реального состояния пласта – его размеров и положения, напряженно-деформированного состояния, неоднородности механических свойств, проницаемости и т.д. Поэтому весьма важной задачей является определение реальных (а не расчетных) параметров трещины или трещиноватой зоны, полученной в результате проведения гидроразрыва. Желательно также иметь инструментарий для мониторинга изменений параметров трещин в процессе их развития, чтобы получить возможность корректировать параметры гидроразрыва в ходе его проведения.

Предлагаемое решение :

В ЗАО НПП Сибнефтегаз разработан аппаратно-программный комплекс для определения параметров трещин, образующихся при ГРП на основе регистрации сейсмических сигналов на дневной поверхности и последующей обработки по специальной программе. Проведены экспериментальные работы на нескольких ГРП, которые показали высокую достоверность результатов.

Технические условия проведения работ :

Для регистрации сейсмических сигналов, возникающих при образовании трещин необходимо установить две пресекающиеся косы сейсмоприемников длиной 500-1000 метров. Косы могут быть установлены на твёрдой поверхности или вдоль насыпных дорог. В этом случае на время регистрации сейсмических сигналов на дороге не должно быть движения транспорта.

Сейсмостанция может быть установлена на кусте скважин.

Пример расстановки сейсмокос и результаты вычислений параметров трещин.

Пример измеренной трещины

Изображение трещины дается в реальных координатах, его можно поворачивать в трех плоскостях или привести к плоскому виду без изменения цветовой гаммы. Есть возможность наблюдать развитие трещины во времени.

Порядок выполнения работ :

1.Определение номеров скважин, на которых необходим контроль ГРП.

2.Выезд представителя для изучения на местности возможных мест установки сейсмокос.

3.Доставка оборудования на место работ.

4.Установка сейсмокос и оборудования.

5.Геодезическая привязка сейсмокос.

5.Регистрация сейсмических сигналов при перфорации и проведении ГРП.

6.Демонтаж и вывоз оборудования.

6.Обработка сигналов и вычисление параметров трещин, образованных при ГРП.

Примечания : Контроль ГРП на одном или соседних кустах скважин может быть сделан с одной постановки сейсмокос.

Стоимость работ :

Стоимость работ на одной скважине составляет 600-900 т.р. в зависимости от удаленности района работ, сложности доставки оборудования, времени ожидания и необходимости переустановки сейсмокос и оборудования.

# Text boxes

Рис.1

1 км

Забои скважин

Косы

Трещина

Скважина

м

м

В

С