НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г.Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85          http://siboilgaz.narod.ru        e-mail : sog@ngs.ru

# КАБЕЛЬНОЕ ИМПЛОЗИВНОЕ УСТРОЙСТВО КИУ-2

СТП 9949-2008

### Назначение и область применения

Имплозивное устройство КИУ-2 предназначено для импульсной депрессионной очистки забоев скважин от жидких и твердых частиц, включая песок, парафин, асфальтены, проппант.

Рекомендуется для периодической интенсификации притока нефти и газа.

Краткое описание

Имплозивное устройство состоит из скважинного прибора и пульта управления. Скважинный прибор состоит из герметичной емкости, впускного клапана и электромеханической системы управления. Для очистки забоя снаряженный скважинный прибор при помощи каротажного подъемника спускается на забой скважины. С пульта управления оператор включает мотор-редуктор, который посредством штока открывает клапан, расположенный в нижней части устройства. Под действием забойного давления жидкость и твердые частицы всасываются в герметичную емкость. После заполнения емкости клапан закрывается и устройство каротажным подъемником поднимается на поверхность. К каротажному кабелю подключается второй скважинный прибор и операция повторяется. Одновременно производится очистка и подготовка первого скважинного прибора.

Технические характеристики

Диаметр скважинного прибора, мм	- 90

Длина скважинного прибора, мм	- 3000

Рабочее давление, МПа, не более	- 60

Рабочая температура, оС, не более	- 160

Питание пульта управления      ~220 В или +12 В.

Комплект поставки

В комплект поставки входят: два скважинных прибора, пульт управления, паспорт и руководство по эксплуатации, ЗИП.

Гарантии

Гарантийный срок – 12 месяцев.