НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г. Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85             http://siboilgaz.narod.ru                  e-mail: sog@ngs.ru

# Комплект кабельных ловушек КЛ-36М/60

СТП 9938/9924-2004

### Назначение и область применения

Комплект кабельных ловушек предназначен для захвата и извлечения аварийных или автономных приборов и устройств с номинальным диаметром 36 или 60 мм из НКТ или обсадной колонны скважины. Может применяться на нефтяных, нагнетательных и других скважинах.

Краткое описание

Комплект кабельных ловушек КЛ-36М/60 состоит из унифицированного пульта управления, который располагается в кабине каротажного подъемника, и двух скважинных приборов. Каждый скважинный прибор оснащен двух/трех-рычажным захватом с приводом от мотор-редуктора и кабельной головкой для подключения каротажного кабеля с наконечником НК-36 или НК-60.

Для извлечения аварийного или автономного прибора из НКТ каротажным подъемником скважинный прибор спускается в скважину до упора. По команде оператора включается мотор-редуктор и производится захват прибора или другого изделия (момент захвата отображается на индикаторном табло пульта управления). Если захват не происходит, то скважинный прибор приподнимается на 2-3 метра, с пульта управления скважинный прибор приводится в исходное состояние и ловильные работы повторяются. При успешном захвате производится натяжение каротажного кабеля. Если натяжение кабеля не превышает допустимого, то скважинный прибор ловушки с автономным прибором поднимается на поверхность. Если натяжение кабеля достигает предельного, то кабель ослабляется, производится отцеп автономного прибора и скважинный прибор ловушки поднимается на поверхность.

При работе в колонне на скважинный прибор ловушки закрепляется специальная воронка и центратор соответствующего диаметра.

Технические характеристики

|  | КЛ-36М | КЛ-60 |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр, мм | 53 | 90 |
| Максимальный диаметр захватываемого прибора | 44 | 64 |
| Минимальный диаметр захватываемого устройства | 6 | 15 |
| Длина корпуса, не более | 1040 | 840 |
| Питание пульта | ~220 В или +12 В. |

Комплект поставки

В комплект поставки входят: два скважинных прибора, пульт управления, паспорт и руководство по эксплуатации, ЗИП. (Набор воронок и центраторов поставляется по согласованию с Заказчиком).

Гарантии

Гарантийный срок – 12 месяцев.