НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г.Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85          http://siboilgaz.narod.ru        e-mail : sog@ngs.ru

# Кабельная ловушка КЛ-36М

СТП 9938-2006

### Назначение и область применения

Кабельная ловушка предназначена для захвата и извлечения аварийных или автономных приборов и устройств из НКТ или обсадной колонны скважины. Может применяться на нефтяных, нагнетательных и других скважинах.

Краткое описание

Кабельная ловушка КЛ-36М состоит из скважинного прибора и пульта управления, который располагается в кабине каротажного подъемника. Скважинный прибор оснащен двух-рычажным захватом с приводом от мотор-редуктора и кабельной головкой для подключения каротажного кабеля с наконечником НК-36.

Для извлечения аварийного или автономного прибора из НКТ каротажным подъемником скважинный прибор спускается в скважину до упора. По команде оператора включается мотор-редуктор и производится захват прибора или обрывка каротажного кабеля  (момент захвата отображается на индикаторном табло пульта управления). Если захват не происходит, то скважинный прибор приподнимается на 2-3 метра, с пульта управления скважинный прибор приводится в исходное состояние и ловильные работы повторяются. При успешном захвате производится натяжение каротажного кабеля. Если натяжение кабеля не превышает допустимого, то скважинный прибор ловушки с аварийный прибором поднимается на поверхность. Если натяжение кабеля достигает предельного, то кабель ослабляется, производится отцеп автономного прибора и скважинный прибор ловушки поднимается на поверхность.

Специальный компенсатор давления позволяет использовать КЛ-36М в глубоких скважинах.

Для извлечения аварийных или автономных приборов из обсадной колонны на скважинный прибор ловушки закрепляется специальная воронка и центратор.

Технические характеристики

Наружное давление 						до 40 МПа

Наружный диаметр						55 мм

Максимальный диаметр захватываемого прибора		44 мм

Минимальный диаметр захватываемого устройства	        	6 мм

Длина корпуса, не более						1040 мм

Питание пульта						   ~220 В или +12 В.

Комплект поставки

В комплект поставки входят: скважинный прибор, пульт управления, паспорт и руководство по эксплуатации, ЗИП. ( Набор воронок и центраторов поставляется по требованию Заказчика).

Гарантии

Гарантийный срок – 12 месяцев.