НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г. Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85    http://siboilgaz.narod.ru    e-mail: sog@ngs.ru

# Кабельная ловушка КЛ-60М

СТП 9924-2007

### Назначение и область применения

Кабельная ловушка предназначена для захвата и извлечения аварийных или автономных приборов и устройств с номинальным диаметром 60 мм из обсадной колонны скважины. Может применяться на нефтяных, нагнетательных и других скважинах.

Краткое описание

Кабельная ловушка КЛ-60М состоит из скважинного прибора и унифицированного пульта управления, который располагается в кабине каротажного подъемника. Скважинный прибор оснащен трех-рычажным захватом с приводом от мотор-редуктора и кабельной головкой для подключения каротажного кабеля с наконечником НК-36 или НК-60.

Для извлечения аварийного или автономного прибора из НКТ каротажным подъемником скважинный прибор спускается в скважину до упора. По команде оператора включается мотор-редуктор и производится захват прибора или другого изделия (момент захвата отображается на индикаторном табло пульта управления). Если захват не происходит, то скважинный прибор приподнимается на 2-3 метра, с пульта управления скважинный прибор приводится в исходное состояние и ловильные работы повторяются. При успешном захвате производится натяжение каротажного кабеля. Если натяжение кабеля не превышает допустимого, то скважинный прибор ловушки с прибором поднимается на поверхность. Если натяжение кабеля достигает предельного, то кабель ослабляется, производится отцеп автономного прибора и скважинный прибор ловушки поднимается на поверхность.

В зависимости от диаметра обсадной колонны на скважинный прибор ловушки закрепляется специальная воронка и центратор соответствующего диаметра.

Технические характеристики

Наружный диаметр							90 мм

Максимальный диаметр захватываемого прибора		64 мм

Минимальный диаметр захватываемого устройства		15 мм

Длина корпуса, не более						840 мм

Питание пульта					      ~220 В или +12 В.

Комплект поставки

В комплект поставки входят: скважинный прибор, пульт управления, паспорт и руководство по эксплуатации, ЗИП. (Набор воронок и центраторов поставляется по согласованию с Заказчиком).

Гарантии

Гарантийный срок – 12 месяцев.