НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г.Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85          http://siboilgaz.narod.ru        e-mail : sog@ngs.ru

механическая  Кабельная  желонка МКЖ-1

СТП 9944/45-2006

Назначение : доставка цементного раствора в заданную точку скважины для установки цементных мостов или цементажа забоев скважин.

Состав : головная часть с приемным окном и резьбовым соединением для кабельного наконечника, НКТ, нижняя часть с клапаном и спусковым механизмом. Длина НКТ определяется объемом цементного раствора, который необходимо доставить в скважину. При необходимости можно использовать 2 или 3 НКТ, а так же укороченные НКТ.

Принцип действия : На устье скважины запорный клапан и спусковой рычаг устанавливается в исходное положение. Стопоры устанавливаются автоматически. В загрузочное окно заливается цементный раствор. На кабельную головку накручивается кабельный наконечник, который служит только для механического крепления желонки к каротажному кабелю. Каротажным подъемником желонка спускается в скважину до упора в забой или пакер. При этом спусковой рычаг перемещается вверх и сдвигает стопоры, которые освобождают двухстворчатый запорный клапан. Створки клапана открываются и раствор выливается.

После чего скважинный прибор поднимается на поверхность.

Основные технические характеристики :

Длина скважинного прибора	            0,6 м + НКТ

Диаметр скважинного прибора  равен диаметру муфты НКТ 2,5 или 3 дюйма.

Емкость – 3 л/м (для НКТ 2,5 дюйма); 4,5 л/м (для НКТ 3,0 дюйма).

Давление внутри емкости уравновешено с наружным, поэтому могут использоваться НКТ без приемки ОТК, но без существенных механических повреждений.

Устройство не содержит электрических узлов.

Устройство не содержит расходных материалов.

Комплект поставки : Скважинный прибор без НКТ, паспорт и руководство по эксплуатации (НКТ поставляются по отдельному соглашению).

Гарантии

Гарантийный срок – 12 месяцев.

# Text boxes

Стопор

Запорный клапан

НКТ

Цементный раствор

Загрузочное окно

Спусковой рычаг

Кабельная головка