НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г.Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85          http://siboilgaz.narod.ru        e-mail : sog@ngs.ru

Трехкомпонентный сейсмический зонд для мелких скважин

СТП 9010-2009

### Назначение и область применения

Сейсмозонд предназначен для регистрации сейсмических сигналов в скважинах ограниченной глубины без использования каротажного подъемника.

Краткое описание

Сейсмозонд состоит из герметичного корпуса, с расположенными внутри механизмом прижима зонда к стенке скважины и тремя сейсмоприемниками (X,Y,Z). Через герметичное уплотнение к сейсмозонду подключен многожильный кабель-трос для подключения наземной аппаратуры. Спуск в скважину и подъем из нее производится без специальных приспособлений.

Управление лапой прижима производится от наземного пульта управления, который подключается к сети 220 вольт или к аккумулятору 12В.

Типовые технические характеристики :

Частотный диапазон – 20-250 Гц

Длина кабеля – 50 м

Диаметр зонда – 73 мм

Длина зонда – 1000 мм

Вес – 9 кг

Сейсмоприемники – Геофоны GMT-12,5V, GMT-12,5H

Выходной сигнал - аналоговый

Размер пульта – 200х230-120 мм

Комплект поставки

В комплект поставки входят: скважинный прибор, паспорт и руководство по эксплуатации, ЗИП.

Пульт управления поставляется по желанию Заказчика.

Гарантии

Гарантийный срок – 12 месяцев.