НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СИБНЕФТЕГАЗ

Россия, 630117, г.Новосибирск-117, а/я 651

Тел./факс (383) 332-60-85          http://siboilgaz.narod.ru        e-mail : sog@ngs.ru

Устройство для очистки каротажного кабеля

УОК-5

СТП 9004-2008

Назначение : очистка каротажного кабеля при подъеме из скважины.

Устройство и принцип действия : Устройство состоит из двух резиновых муфт, верхней скобы, нижней скобы с тросиками для крепления УОК-5 на устье скважины и трех гаек-барашков для фиксации резиновых муфт.

Непосредственно перед подъемом  на каротажный кабель через прорези надеваются две резиновой муфты. Муфты совмещаются так, чтобы совпали отверстия для кабеля и шпилек, а прорези находились в противоположных направлениях. Снизу накладывается скоба, шпильки которой вставляются в отверстия резиновых муфт. Сверху накладывается вторая скоба и скобы с резиновыми муфтами соединяются между собой гайками-барашками. За ушки в нижней части нижней скобы при помощи карабинов зацепляются тросики, которые продеваются в болтовые отверстия на фланце скважины и вторыми карабинами зацепляются за соответствующие ушки себя.

Очистка кабеля производится за счет плотного прилегания резиновых муфт к кабелю. Тросики обеспечивают мягкую подвеску УОК-5, что позволяет качественно очищать каротажный кабель независимо от размеров фланца и положения кабеля в скважине. А резиновые муфта в виде полого конуса препятствует разбрызгиванию жидкости.

В случае износа резиновых муфт, они заменяются новыми.

Основные технические характеристики

Диаметр каротажного кабеля 	– не менее 5 мм.

Комплект поставки :

Верхняя скоба			- 1 шт.

Нижняя скоба			- 1 шт

Гайки	(барашки)			- 3 шт.

Тросики с карабинами		- 3 шт

Резиновые муфты			- 2+2 шт

Резиновые муфты  могут поставляться дополнительно.

# Text boxes

Резиновые муфты

Каротажный кабель

Скоба нижняя

Тросики с карабинами

Скоба верхняя